## Slide 1: BÀI 9 QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ GIA CÔNG CHI TIẾT

## Slide 2
Hình 9.1
KHỞI ĐỘNG
Em hãy cho biết các bước để gia công chi tiết trên.

## Slide 3
I. KHÁI NIỆM VỀ LẬP QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ GIA CÔNG CHI TIẾT
- Lập quy trình công nghệ gia công chi tiết là một phần của quy trình chế tạo cơ khí sau khi đã có bản vẽ kĩ thuật.
- Mục đích:
+ Là chọn phôi liệu phù hợp theo điều kiện sản xuất đã cho
+ Xác định trình tự gia công hợp lí các bề mặt chi tiết
+ Chọn thiết bị, dụng cụ cắt,… phù hợp với thiết bị và điều kiện sản xuất đảm bảo chất lượng sản phẩm.

## Slide 4
II. CÁC BƯỚCLẬP QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ GIA CÔNG CHI TIẾT
Bước 1: Tìm hiểu chi tiết cần gia công, xác định dạng sản xuất
Bước 2: Chọn phôi và phương pháp chế tạo phôi
Bước 3: Xác định trình tự các bước gia công chi tiết

## Slide 5
LẬP QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ GIA CÔNG CHI TIẾT MẶT BÍCH
PHIẾU HT1

## Slide 6
LẬP QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ GIA CÔNG CHI TIẾT MẶT BÍCH
N1
N2
N3
N4
N5
N6

## Slide 7
LẬP QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ GIA CÔNG CHI TIẾT MẶT BÍCH
STT | Tiêu chí (mỗi tiêu chí tối đa 10 điểm) |  |  |  |  | 
1 | Có tên nhóm, tiêu đề |  |  |  |  | 
2 | Chữ viết to, rõ ràng, dễ nhìn, không quá nhỏ hoặc mờ |  |  |  |  | 
3 | Trang trí và màu chữ viết phù hợp, không quá cầu kỳ hoặc quá lòe loẹt |  |  |  |  | 
4 | Mức độ trình bày đủ 8 bước gia công chi tiết |  |  |  |  | 
5 | Mức độ trình bày đúng loại máy gia công ở từng bước |  |  |  |  | 
6 | Mức độ trình bày đúng loại dao ở từng bước |  |  |  |  | 
7 | Mỗi bước có các hình ảnh minh họa tương ứng |  |  |  |  | 
Tổng điểm 7 tiêu chí |  |  |  |  |  | 

## Slide 8
LẬP QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ GIA CÔNG CHI TIẾT MẶT BÍCH
BƯỚC | TÊN BƯỚC | MÁY | DAO | HÌNH VẼ
1 | Tiện khỏa mặt đầu | Tiện | Dao đầu cong | Hình 9.3
2 | Tiện trụ 100 dài 20mm | Tiện | Dao vai | Hình 9.4

## Slide 9
LẬP QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ GIA CÔNG CHI TIẾT MẶT BÍCH
BƯỚC | TÊN BƯỚC | MÁY | DAO | HÌNH VẼ
3 | Vát mép | Tiện | Dao đầu cong | Hình 9.5
4 | Đảo đầu, tiện khỏa mặt đầu thứ 2 cách bậc 20mm | Tiện | Dao đầu cong | Hình 9.6

## Slide 10
LẬP QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ GIA CÔNG CHI TIẾT MẶT BÍCH
BƯỚC | TÊN BƯỚC | MÁY | DAO | HÌNH VẼ
5 | Tiện trụ 50 dài 20mm và tiện vai bậc | Tiện | Dao vai | Hình 9.7
6 | Vát mép hai đầu trụ | Tiện | Dao đầu cong | Hình 9.8

## Slide 11
LẬP QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ GIA CÔNG CHI TIẾT MẶT BÍCH
BƯỚC | TÊN BƯỚC | MÁY | DAO | HÌNH VẼ
7 | Lấy dấu và khoan 4 lỗ Ø9 | Khoan | Mũi khoan | Hình 9.9
8 | Khoan lỗ bậc Ø14 sâu 9mm | Khoan | Mũi khoan bậc | Hình 9.10

## Slide 12
HỘP CHỨC NĂNG KHÁM PHÁ
2 loại dao tiện khác nhau: dao vai, dao đầu cong
dao tiện khỏa mặt đầu
dao tiện mặt ngoài
https://youtu.be/AKqhoW7o_4g

## Slide 13
Dao vai
Dao tiện đầu cong

## Slide 14
HỘP CHỨC NĂNG THỰC HÀNH
BƯỚC | TÊN BƯỚC | MÁY | DAO
1 | Tiện khỏa mặt đầu | Tiện | Dao đầu cong
2 | Tiện trụ Ø25 dài 41mm | Tiện | Dao vai
3 | Tiện trụ Ø20 dài 25mm | Tiện | Dao vai
4 | Vát mép | Tiện | Dao đầu cong
5 | Cắt đứt chiều dài 41mm | Tiện | Dao cắt đứt
6 | Tiện khỏa mặt đầu còn lại, kích thước 40mm | Tiện | Dao đầu cong
7 | Vát mép mặt đầu còn lại | Tiện | Dao đầu cong

## Slide 15
VẬN DỤNG
https://quizizz.com/join?gc=804452&source=liveDashboard

## Slide 16
https://quizizz.com/join?gc=804452&source=liveDashboard
Chúc các em chăm ngoan học giỏi!