## Slide 1
VẬT LÍ 12
BÀI 12: ĐẠI CƯƠNG VỀ DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU
Thầy giáo: Đoàn văn Doanh
Trường THPT Nam Trực – Nam Định
CLB VẬT LÝ TRƯỜNG
THPT NAM TRỰC - NAM ĐỊNH
Email: qkkich@gmail.com
Phone: 0981.120681

## Slide 3
1. Định nghĩa:
Là dòng điện biến thiên tuần hoàn theo thời gian theo quy luật của hàm số sin hoặc côsin.
Biểu thức:
i = I0cos(t + i)
Trong đó:
i là cường độ dòng điện tức thời
I0 cường độ cực đại
 là tần số góc
(t + i) là pha của dòng điện
i là pha ban đầu
i(A)
0
t(s)

## Slide 4
Điện áp xoay chiều
u = U0 cos(ωt+ u)
u là điện áp tức thời
U0 điện áp cực đại
 là tần số góc
(ωt+ u) là pha của điện áp
u là pha ban đầu của điên áp
Độ lệch pha
u = U0 cos(ωt+ u)
i = I0cos(t + i)

## Slide 5
2. Nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều.

## Slide 6
2. Nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều.
Dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ
Từ thông qua cuộn dây  = NBScos(t+φ)= Ф0cos(t+φ)
với 0 = NBS: từ thông cức đại qua khung dây
ϕ : là góc hợp bởi véc tơ pháp tuyến và véc tơ cảm ứng từ
tại thời điểm ban đầu



B

## Slide 7
Suất điện động cảm ứng
2. Nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều.
Suất điện động cảm ứng trễ pha hơn từ thông góc π/2

## Slide 8
3. Giá trị hiệu dụng:
I là cường độ dòng điện giá trị hiệu dụng
U là điện áp hiệu dụng
E suất điện động hiệu dụng
Giá trị hiệu dụng
=
Giá trị cực đại

## Slide 9
Mạng điện sinh hoạt ở Việt Nam có
Điện áp hiệu dụng 220 V
Tần số 50 Hz

## Slide 10
CỦNG CỐ. DẶN DÒ