## Slide 1
CHỦ ĐỀ 4: TỤ ĐIỆN
TIẾT 9, 10:

## Slide 2
TỤ ĐIỆN TRONG BẢNG MẠCH

## Slide 3
1. Định nghĩa
- Tụ điện là một hệ hai vật dẫn đặt gần nhau và ngăn cách nhau bằng một lớp cách điện.
- Tác dụng:+Tụ điện dùng để chứa điện tích
+Tụ điện dùng trong các mạch xoay chiều và mạch vô tuyến điện
- Nhiệm vụ : Tích và phóng điện trong mạch điện
I. TỤ ĐIỆN
Điện môi
Hai bản kim loại
- Tụ điện phẳng: Gồm hai bản kim loại đặt song song với nhau và ngăn cách nhau bằng một lớp điện môi.
Tiết 9 – 10: CHỦ ĐỀ 4: TỤ ĐIỆN

## Slide 4
Làm thế nào để tích điện cho một tụ điện?
Tiết 9 – 10: CHỦ ĐỀ 4: TỤ ĐIỆN

## Slide 5
2. Tích điện cho tụ điện
Nối 2 bản tụ vào 2 cực của nguồn điện.
I. TỤ ĐIỆN
+ -
A
B
Tiết 9 – 10: CHỦ ĐỀ 4: TỤ ĐIỆN

## Slide 6
2. Tích điện cho tụ điện
I. TỤ ĐIỆN
+ -
A
B
- Điện tích trên 2 bản tụ bằng nhau về độ lớn nhưng trái dấu.
- Điện tích của tụ là điện tích trên bản tích điện dương.
Kí hiệu: Q.
Đơn vị: C (Coulomb)
- Nối 2 bản tụ vào 2 cực của nguồn điện.
Tiết 9 – 10: CHỦ ĐỀ 4: TỤ ĐIỆN

## Slide 7
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
U1
U2 = 2 U1
…
Un = n U1
Q1
Q2= 2 Q1
Qn= n Q1
Hãy nhận xét các thương số
Điện dung của tụ điện
Điện dung của tụ điện là gì?
Tiết 9 – 10: CHỦ ĐỀ 4: TỤ ĐIỆN

## Slide 8
II. ĐIỆN DUNG CỦA TỤ ĐIỆN
- Điện dung của tụ điện là đại lượng đặc trưng cho khả năng tích điện của tụ điện ở một hiệu điện thế nhất định.
1. Định nghĩa :
- Kí hiệu: C
2. Công thức:
Q là điện tích tụ điện (C)
U là hiệu điện thế giữa 2 bản tụ (V)
C là điện dung của tụ điện
Trong đó:
Tiết 9 – 10: CHỦ ĐỀ 4: TỤ ĐIỆN

## Slide 9
Q = 1C
U = 1V
C có đơn vị là Fara. Kí hiệu là F
Ý nghĩa của Fara
- Fara là điện dung của một tụ điện mà nếu đặt giữa 2 bản của nó hiệu điện thế 1V thì nó sẽ tích được điện tích 1C.
1µF = 1.10-6F
1nF = 1.10-9F
1pF = 1.10-12F
3. Đơn vị điện dung
II. ĐIỆN DUNG CỦA TỤ ĐIỆN
 Chú ý:
Tiết 9 – 10: CHỦ ĐỀ 4: TỤ ĐIỆN

## Slide 10
ÁP DỤNG: Một tụ điện có điện dung là 20 F. Nối hai bản của tụ với hiệu điện thế là 120 V. Tính điện tích của tụ điện?
II. ĐIỆN DUNG CỦA TỤ ĐIỆN
Tiết 9 – 10: CHỦ ĐỀ 4: TỤ ĐIỆN

## Slide 11
III. CÁC LOẠI TỤ ĐIỆN
Cách đặt tên: Lấy tên của lớp điện môi để đặt tên cho tụ điện.
Tụ chai Leiden
Tiết 9 – 10: CHỦ ĐỀ 4: TỤ ĐIỆN

## Slide 12
III. CÁC LOẠI TỤ ĐIỆN
Có 2 bản là các lá nhôm hoặc thiếc, ở giữa có lớp giấy cách điện (tẩm parafin) làm điện môi
Tụ giấy
Tiết 9 – 10: CHỦ ĐỀ 4: TỤ ĐIỆN

## Slide 13
III. CÁC LOẠI TỤ ĐIỆN
- Có 2 bản làm bằng nhôm, thiếc. Điện môi là Mica
- Tụ điện Mica thường có hiệu điện thế giới hạn cao hàng nghìn Vôn.
Tụ Mica
Tiết 9 – 10: CHỦ ĐỀ 4: TỤ ĐIỆN

## Slide 14
III. CÁC LOẠI TỤ ĐIỆN
Tụ sứ
- Có điện môi làm bằng sứ đặc biệt, thường có hằng số điện môi lớn.
- Do đó tụ điện có điện dung tương đối lớn với kích thước khá nhỏ.
Tiết 9 – 10: CHỦ ĐỀ 4: TỤ ĐIỆN

## Slide 15
III. CÁC LOẠI TỤ ĐIỆN
Có 2 bản lá những lá nhôm điện môi là oxit nhôm rất mỏng được tạo lên từ phương pháp điện phân.
Tụ điện hóa học
Tiết 9 – 10: CHỦ ĐỀ 4: TỤ ĐIỆN

## Slide 16
III. CÁC LOẠI TỤ ĐIỆN
Tụ điện xoay
- Ký hiệu:
  - Có thể thay đổi điện dung.
Tiết 9 – 10: CHỦ ĐỀ 4: TỤ ĐIỆN