## Slide 1
Bài tập:
Các mạch điện xoay chiều
VẬT LÝ 12

## Slide 2
Biểu thức cường độ dòng điện qua mạch i = I0cos(t)
Mạch chỉ có R
Mạch chỉ có L
Mạch chỉ có C
Độ lệch pha giữa u,i
Biểu thức u
Biểu thức ĐL Ôm
Giản đồ vectơ
u cùng pha với i
u trễ pha /2 với i
u = U0cos(t)
u = U0cos(t - /2)
I
u sớm pha /2 với i
u = U0cos(t + /2)
I
Công thức liên hệ giữa u và i.
Các mạch điện xoay chiều
13

## Slide 3
Câu 1: Đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện thì
A. dòng điện xoay chiều không thể tồn tại trong đoạn mạch.
B. tần số của dòng điện trong đoạn mạch khác tần số của điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.
C. cường độ dòng điện trong đoạn mạch trễ pha π/2 so với điện áp giữa 2 đầu đoạn mạch
D. cường độ dòng điện trong đoạn mạch sớm pha π/2 so với điện áp giữa 2 đầu đoạn mạch
Các mạch điện xoay chiều
13

## Slide 4
Các mạch điện xoay chiều
13
Câu 2: Đặt hiệu điện thế u = Ucosωt vào hai đầu một cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thì cường độ dòng điện tức thời chạy trong cuộn cảm là i. Tại cùng một thời điểm thì
A. dòng điện i ngược pha với hiệu điện thế u.
B. dòng điện i nhanh (sớm) pha π/2 so với hiệu điện thế u.
C. dòng điện i chậm (trễ) pha π/2 so với hiệu điện thế u.
D. dòng điện i cùng pha với hiệu điện thế u.

## Slide 5
Câu 3: Đặt hiệu điện thế u = U2cosωt vào hai đầu một đoạn mạch chỉ có tụ điện C thì cường độ dòng điện tức thời chạy trong mạch là i. Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Dòng điện i luôn cùng pha với hiệu điện thế u.
B. Dòng điện i luôn ngược pha với hiệu điện thế u.
C. Ở cùng thời điểm, hiệu điện thế u chậm pha π/2 so với dòng điện i.
D. Ở cùng thời điểm, dòng điện i chậm pha π/2 so với hiệu điện thế u .
Các mạch điện xoay chiều
13

## Slide 6
Câu 5: Đặt vào hai đầu của một điện trở thuần R một hiệu điện thế xoay chiều u = U0cosωt thì cường độ dòng điện chạy qua nó có biểu thức là
A. i = U0/Rcos(ωt + π). B. i = U0/Rcosωt
C. i = U0/Rcos(ωt – π/2) D. i = U0/Rcos(ωt + π/2)
Câu 4: Đặt điện áp u = U0cost vào hai đầu cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm là
Các mạch điện xoay chiều
13

## Slide 7
Câu 6: Đặt một hiệu điện thế xoay chiều u = Uosinωt vào hai đầu một đoạn mạch điện chỉ có tụ điện. Nếu điện dung của tụ điện không đổi thì dung kháng của tụ điện
A. nhỏ khi tần số của dòng điện nhỏ.
B. không phụ thuộc tần số của dòng điện.
C. nhỏ khi tần số của dòng điện lớn.
D. lớn khi tần số của dòng điện lớn.
Các mạch điện xoay chiều
13

## Slide 8
Câu 7: Tác dụng của cuộn cảm đối với dòng điện xoay chiều là
A. gây cảm kháng nhỏ nếu tần số dòng điện lớn.
B. gây cảm kháng lớn nếu tần số dòng điện lớn.
C. ngăn cản hoàn toàn dòng điện xoay chiều.
D. chỉ cho phép dòng điện đi qua theo một chiều.
Các mạch điện xoay chiều
13

## Slide 9
Câu 8: Đặt một hiệu điện thế xoay chiều u = Uosinωt vào hai đầu một đoạn mạch điện chỉ có tụ điện. Biết tụ điện có điện dung C. Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là
A. i = UoωCsin ωt . B. i = UoωCsin(ωt + π).
C. i = UoωCsin(ωt + π/2). D. i = UoωCsin(ωt – π/2).
Các mạch điện xoay chiều
13

## Slide 10
Câu 9: Đặt điện áp u = Ucost vào hai đầu một tụ điện thì cường độ dòng diện qua nó có giá trị hiệu dụng I. Tại thời điểm t, điện áp ở hai đầu tụ điện là u và cường độ dòng điện qua nó là i. Hệ thức liên hệ giữa các đại lượng là
Các mạch điện xoay chiều
13

## Slide 11
Câu 10: Đặt điện áp xoay chiều u = U2cosωt(V) vào hai đầu một điện trở thuần R = 110Ω thì cường độ dòng điện qua điện trở có giá trị hiệu dụng bằng 2A. Giá trị của U bằng
A. 2202 V. B. 220 V. C. 110 V. D. 1102V.
Câu 11: Khi dòng điện xoay chiều có tần số 50Hz chạy trong cuộn cảm thuần có độ tự cảm 1/(2π)H thì cảm kháng của cuộn cảm này bằng
A. 25 Ω . B. 75 Ω . C. 50 Ω . D. 100 Ω .
Các mạch điện xoay chiều
13

## Slide 12
Các mạch điện xoay chiều
13
Câu 12: Đặt hiệu điện thế u = 220cos100πt (V) vào hai bản cực của tụ điện có điện dung 10μF. Dung kháng của tụ điện bằng
A. 1000/π Ω . B. 220/π Ω . C. 100/π Ω . D. (220 )/π Ω

## Slide 13
Các mạch điện xoay chiều
13
Câu 13: Cường độ dòng điện chạy qua tụ điện có biểu thức
i = 10 sin100πt(A). Biết tụ điện có điện dung 250/ μF. Hiệu điện thế giữa hai bản của tụ điện có biểu thức là
A. u = 300 sin(100πt + π/2)V).
B. u = 200 sin(100πt + π/2) (V).
C. u = 100 sin(100πt – π/2) (V).
D. u = 400 sin(100πt – π/2) (V).

## Slide 14
Các mạch điện xoay chiều
13
Câu 14: Đặt điện áp u = 200 cos(100πt + π/3) (V) vào hai đầu cuộn cảm thuần có độ tự cảm 1/πH. Biểu thức cường độ dòng điện qua cuộn cảm này là
A. i = 2 cos(100πt + π/3) (A) B. i = 2cos(100πt + π/3) (A)
C. i = 2cos(100πt – π/6) (A) D. i = 2 cos(100πt – π/6) (A)

## Slide 15
Các mạch điện xoay chiều
13
Câu 15: Đặt hiệu điện thế u = 20 sin100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện có điện dung C = 10−3/π F thì cường độ dòng điện qua mạch là
A. i = 2 sin(100πt + π/2) (A). B. i = 4sin(100πt – π/2) (A).
C. i = 2sin(100πt + π/2) (A). D. i = 2 sin(100πt – π/2) (A).

## Slide 16
Các mạch điện xoay chiều
13
Câu 16: Đặt điện áp u = U0cos(100πt + π/4) (V) vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện thì cường độ dòng điện trong mạch là
i = I0cos(100πt + φ) (A). Giá trị của φ bằng
A. π/2 B. -3π/4 C. –π/2 D. 3π/4

## Slide 17
Các mạch điện xoay chiều
13
Câu 17: Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi và tần số f thay đổi được vào hai đầu một cuộn cảm thuần. Khi f = 50Hz thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm có giá trị hiệu dụng bằng 3A. Khi f = 60Hz thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm có giá trị hiệu dụng bằng
A. 2,0 A. B. 2,5 A. C. 4,5 A. D. 3,6 A.

## Slide 18
Các mạch điện xoay chiều
13
Câu 18: Đặt điện áp u = U0cos(100πt – π/3) (V) vào hai đầu một tụ điện có điện dung 2.10-4/ (F). Ở thời điểm điện áp giữa hai đầu tụ điện là 150V thì cường độ dòng điện trong mạch là 4 A. Biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch là
A. i = 42cos(100πt + π/6) (A). B. i = 5cos(100πt + π/6) (A).
C. i = 5cos(100πt – π/6) (A). D. i = 42cos(100πt – π/6)(A)

## Slide 19
Các mạch điện xoay chiều
13
Câu 19: Đặt điện áp XC u = U0cos(100πt + π/3) (V) vào hai đầu một cuộn cảm thuần có độ tự cảm L = 1/(2)(H). Ở thời điểm điện áp giữa hai đầu cuộn cảm là 100 V thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm là 2 A. Biểu thức của cường độ dòng điện qua cuộn cảm là
A. i = 2cos(100πt – π/6)A B. i = 2 cos(100πt + π/6)A
C. i = 2 cos(100πt + π/6)A D. i = 2 cos(100πt – π/6)A