## Slide 1
Phản ứng phân hạch
Bài 38

## Slide 2
Năng lượng của các phản ứng hạt nhân đã tạo ra một nguồn năng lượng mới cho nhân loại. Vậy những phản ứng hạt nhân nào đã được sử dụng? Cách khai thác các nguồn năng lượng ấy ra sao?
Đặt vấn đề

## Slide 3
I
Cơ chế của phản ứng phân hạch
1. Phản ứng phân hạch là gì?
Phân hạch là phản ứng trong đó một hạt nhân nặng vỡ thành hai mảnh nhẹ hơn. Hai mảnh này gọi là sản phẩm phân hạch.

## Slide 4
I. Sự phân hạch
Sự phân hạch tự phát
Sự phân hạch có kích thích
Một hạt nhân tự tách ra thành hai hạt nhân có số khối nhỏ hơn
Xác suất xảy ra rất nhỏ
Một hạt nhân tách ra thành hai hạt nhân có số khối nhỏ hơn do có hạt khác bắn vào
Do con người thực hiên
I
Cơ chế của phản ứng phân hạch
1. Phản ứng phân hạch là gì?
Có bao nhiêu loại phân hạch?

## Slide 5
I. Sự phân hạch
Fritz Strassmann
(1902-1980)
Otto Hahn
(1879-1968)
Urani:
92U235
Năm 1939, hai nhà hoá học người Đức đã thực hiện được phản ứng phân hạch đầu tiên dùng nơtron bắn hạt nhân nguyên tử Urani.
Thảo luận
Thực hiện phản ứng phân hạch có kích thích như thế nào?

## Slide 6
I
Cơ chế của phản ứng phân hạch
2. Phản ứng phân hạch kích thích
Nguồn kích thích
Hạt nhân nặng
Nơtron (n)
Urani: 92U235

## Slide 7
Khi phân hạch, vài nơtron được phóng ra
Giải phóng năng lượng lớn
Quá trình phân hạch của hạt nhân X không trực tiếp mà trải qua trạng thái kích thích X*
2. Phản ứng phân hạch kích thích
I
Cơ chế của phản ứng phân hạch

## Slide 8
I. Sự phân hạch
Nơtron không mang điện tích nên không chịu lực đẩy Coulomb, vì vậy có thể tiến tới gần bề mặt hạt nhân U235.
Vận dụng
Tại sao dùng nơtron (n) chứ không dùng hạt prôton (p) hoặc hạt alpha như trong phản ứng hạt nhân của Rutherford?

## Slide 9
I. Sự phân hạch
Vận dụng
Hai hạt nhân sản phẩm X1 và X2 có thể là những hạt nhân nào? Chúng có bao giờ giống hệt nhau không
Sự phân bố sản phẩm
phân hạch từ U235
Xác suất tạo ra X1 và X2 giống hệt nhau rất bé. X1 và X2 có số khối A vào khoảng 95 và 137 là các đồng vị phóng xạ.

## Slide 10
II
Năng lượng phân hạch
1. Phản ứng phân hạch tỏa năng lượng
Xét các phản ứng phân hạch sau đây làm ví dụ điển hình:
Các phản ứng phân hạch là phản ứng toả năng lượng, năng lượng đó gọi là năng lượng phân hạch.
Tính toán cho thấy, sự phân hạch của 1g 235U giải phóng 1 năng lượng bằng 8,5.1010J, tương đương với năng lượng của 8,5 tấn than hoặc 2 tấn dầu toả ra khi cháy hết.
1g U235 8,5 tấn than  2 tấn dầu
VD: phản ứng phá vỡ Uranium trên tỏa ra năng lượng xấp xỉ 200MeV

## Slide 11
I. Sự phân hạch
Năng lượng giải phóng trong quá trình phân hạch chủ yếu dưới dạng động năng của các mảnh.
Thảo luận
200MeV năng lượng tỏa ra trong phản ứng phân hạch U235 đó ở dạng năng lượng gì?
Năng lượng giải phóng ngay khi phân hạch (trong 10-14s) | Động năng của các mảnh: 167 MeV Động năng của nơtrôn: 5 MeV Động năng của các prôtôn: 6 MeV
Năng lượng toả ra do phóng xạ của các mảnh | Động năng của các electron: 8 MeV Động năng của các : 6 MeV Động năng của các nơtrinô: 12 MeV
Tổng năng lượng toả ra | 204 MeV

## Slide 12
Thảo luận
Mỗi phản ứng phân hạch U235 chỉ tỏa ra năng lượng 200MeV, con người làm cách nào để tạo ra năng lượng lớn hơn?
Tạo ra một chuỗi phản ứng liên tiếp
Yếu tố quyết định là số nơtron!

## Slide 13
Bị hấp thụ bởi các tạp chất trong nhiên liệu hạt nhân.
Bị U238 hấp thụ mà không xảy ra phân hạch.
Bị bay ra ngoài thể tích khối nhiên liệu hạt nhân.
Notron bị mất mát
Phản ứng kết thúc
Bị hấp thụ bởi U 235 gần đó và tiếp tục gây ra phản ứng phân hạch
Sự phân
hạch
dây chuyền
Điều gì xảy ra đối với số nơtrôn (k) được giải phóng sau mỗi phân hạch?
II
Năng lượng phân hạch
2. Sự phân hạch dây chuyền

## Slide 14
II
Năng lượng phân hạch
2. Sự phân hạch dây chuyền
Phản ứng phân hạch dây chuyền là các phản ứng phân hạch xảy ra liên tiếp tạo thành một phản ứng dây chuyền trong một thời gian rất ngắn

## Slide 15
II
Năng lượng phân hạch
2. Sự phân hạch dây chuyền
Hệ số nhân notron (k): số notron trung bình còn lại sau phản ứng
Khi k <1 (dưới hạn): Phản ứng hạt nhân dây chuyền không xảy ra.
Khi s = 1 (Mật độ nơtrôn không đổi) Năng lượng toả ra kiểm soát được (dùng trong các lò phản ứng hạt nhân)
Khi s > 1 (vượt hạn) <=> Phản ứng hạt nhân dây chuyền xảy ra.

## Slide 16
II. Sự phân hạch dây chuyền
Khối lượng tới hạn (mth)
k  1  m  mth
II
Năng lượng phân hạch
2. Sự phân hạch dây chuyền
Muốn k  1, khối lượng chất phân hạch đủ lớn để số notron bị bắt nhỏ hơn số nơtron được giải phóng. Khối lượng tối thiểu của chất phân hạch để phản ứng dây chuyền duy trì được gọi là khối lượng tới hạn
Quả bom hạt nhân Fatman chứa 6,4kg Pu239 (> mth)
Vụ nổ do nó gây ra tại thành phố Nagasaki (Nhật bản) ngày 9/8/1945 đã làm hơn
80 000 người thiệt mạng
VD: Pu239 có mth  5kg

## Slide 17
II
Năng lượng phân hạch
3. Phản ứng phân hạch có điều khiển
Lò phản ứng hạt nhân: là thiết bị thực hiện phản ứng phân hạch dây chuyền tự duy trì, có điều khiển.
Năng lượng toả ra kiểm soát được và không đổi. s = 1
Lò phản ứng hạt nhân đầu tiên do Enrico Fermi và các cộng sự thực hiện tnăm 1942, Mỹ

## Slide 18
III. Lò phản ứng hạt nhân
otro
Chất làm chậm notron
Lớp phản xạ lại notron
Thanh điều khiển
Thành bảo vệ phóng xạ
Hệ thống tải nhiệt bằng nước
Lò phản ứng
S =1
An toàn cho môi trường xung quanh
Làm chậm notron để U235 hấp thụ
Tránh mất nhiều notron
Tải nhiệt ra ngoài lò
Thảo luận
Để tạo lò phản ứng hạt nhân cần đảm bảo những vấn đề gì?

## Slide 19
1.Thanh nhiên liệu
2.Chất làm chậm nơtrôn
3.Vỏ kim loại
4. Lớp phản xạ nơtrôn bằng graphít
5. Ống làm lạnh và tải nhiệt
6. Thanh điều khiển
7.Thành bảo vệ phóng xạ
8. Đường ống làm thí nghiệm (dùng cho lò nghiên cứu )
III. Lò phản ứng hạt nhân
*Cấu trúc lò phản ứng hạt nhân

## Slide 20
III. Lò phản ứng hạt nhân
*Nhiên liệu phân hạch : U235 hoặc Pu239
chôn giữ để tránh phóng xạ ra môi trường
Dạng bột
Dạng nén
Thanh nhiên liệu
Làm giàu U235
Sử dụng
Xử lý sau khi dùng
Khai thác
II
Năng lượng phân hạch
3. Phản ứng phân hạch có điều khiển

## Slide 21
III. Lò phản ứng hạt nhân
Các chất có tác dụng hấp thụ nơtrôn (Bo hoặc cađimi)
Nếu s > 1 : các thanh điều khiển phải ngập sâu vào khu vực chứa nhiên liệu phân hạch để hấp thụ số nơtrôn thừa
Thanh điều khiển
Notron bị hấp thụ
Thanh điều khiển
*Thanh điều khiển
II
Năng lượng phân hạch
3. Phản ứng phân hạch có điều khiển

## Slide 22
III. Lò phản ứng hạt nhân
Nước bị nóng lên bởi nhiệt lượng tỏa ra từ phản ứng
2. Nước nóng truyền nhiệt ra bên ngoài làm bay hơi nước
3. Hơi nước làm quay tuabin
*Tải nhiệt
II
Năng lượng phân hạch
3. Phản ứng phân hạch có điều khiển
4. Hơi nước bị làm lạnh và quay trở lại

## Slide 23: Câu 1: Chọn câu trả lời đúng. Phóng xạ và phân hạch hạt nhân
Củng cố
A)
đều có sự hấp thụ nơtron chậm
B)
có thể thay đổi do nhiệt độ và áp suất.
C)
đều là các phản ứng hạt nhân nhân tạo .
D)
đều là phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng

## Slide 24
Củng cố
Câu 2: Trong sự phân hạch của hạt nhân U235 , gọi k là hệ số nhân nơtron. Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Nếu k < 1 thì phản ứng phân hạch dây chuyền xảy ra và năng lượng tỏa ra tăng nhanh.
B. Nếu k > 1 thì phản ứng phân hạch dây chuyền tự duy trì và có thể gây nên bùng nổ.
C. Nếu k > 1 thì phản ứng phân hạch dây chuyền không xảy ra.
D. Nếu k = 1 thì phản ứng phân hạch dây chuyền không xảy ra.

## Slide 25
Củng cố
Câu 1. Phần lớn năng lượng giải phóng trong phân hạch là
A. động năng các nơtron phát ra.
B. động năng các mảnh.
C. năng lượng tỏa ra do sự phóng xạ của các mảnh.
D. năng lượng các phôtôn của tia .

## Slide 26
Củng cố
Câu 3. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về điều kiện để có phản ứng phân hạch dây chuyền ?
A. Sau mỗi lần phân hạch số nơtron giải phóng phải lớn hơn hoăc bằng 1.
B. Nhiệt độ phải được đưa lên cao.
C. Phải có nguồn tạo ra nơtron.
D. khối lượng nhiên liệu (urani, plutôni) phải đủ lớn.

## Slide 27
Củng cố
Câu 3. Sự phân hạch là sự vỡ một hạt nhân nặng
A. thường xảy ra một cách tự phát thành nhiều hạt nhân nhẹ hơn.
B. thành 2 hạt nhân nhẹ hơn do hấp thụ 1 nơtron.
C. thành 2 hạt nhân nhẹ hơn, thường xảy ra một cách tự phát.
D. thành 2 hạt nhân nhẹ hơn và vài nơtron sau khi hấp thụ 1 nơtron chậm.