## Slide 1
Đại cương về dòng điện xoay chiều
Bài 12:

## Slide 2
Notes: Poll Title: Do not modify the notes in this section to avoid tampering with the Poll Everywhere activity. More info at polleverywhere.com/support Cho một khung dây có điện tích S đặt trong từ trường đều, cảm ứng từ , α là góc hợp bởi và pháp tuyến của mặt phẳng khung dây. Công thức tính từ thông qua S là: https://www.polleverywhere.com/multiple_choice_polls/I6V3s3QucalvfgEHdo1Mw

## Slide 3
Notes: Poll Title: Do not modify the notes in this section to avoid tampering with the Poll Everywhere activity. More info at polleverywhere.com/support Đại lượng ΔΦ/Δt được gọi là https://www.polleverywhere.com/multiple_choice_polls/EN2CtIAaujQTakFdLfBX0

## Slide 4
Notes: Poll Title: Do not modify the notes in this section to avoid tampering with the Poll Everywhere activity. More info at polleverywhere.com/support Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về từ thông ? https://www.polleverywhere.com/multiple_choice_polls/tw9pm4iZNbvE12PQPtFqr

## Slide 5
Notes: Poll Title: Do not modify the notes in this section to avoid tampering with the Poll Everywhere activity. More info at polleverywhere.com/support Mối liên hệ giữa tần số góc ω và tần số f của một dao động điều hòa là https://www.polleverywhere.com/multiple_choice_polls/2NaLk13iamBv7VZEckaEu

## Slide 6
Notes: Poll Title: Do not modify the notes in this section to avoid tampering with the Poll Everywhere activity. More info at polleverywhere.com/support Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = A cos(ωt + φ) với A > 0, ω > 0. Đại lượng (ωt + φ) được gọi là https://www.polleverywhere.com/multiple_choice_polls/a4Bxu51drwwVtyHwWgffd

## Slide 7
220V AC nghĩa là gì?
Điện áp 220 V – 50Hz:
Tại sao dòng điện lại có tần số?
AC/DC là gì
Đặt vấn đề
Dòng điện chúng ta đang dùng ở nhà là dòng điện gì?

## Slide 8
Đại cương về dòng điện xoay chiều
Bài 12:

## Slide 9
Thảo luận
+
-
Dòng điện ở nhà chúng ta đang dùng và dòng điện chúng ta đã học ở VL 11 khác nhau ở chỗ nào?
0
i(A)
t(s)
Chiều và cường độ dòng điện không thay đổi theo thời gian  Dòng điện không đổi
i(A)
0
t(s)
Chiều và cường độ dòng điện thay đổi theo thời gian  ta gọi là dòng điện xoay chiều.

## Slide 10
I
Khái niệm dòng điện xoay chiều
Dòng điện xoay chiều là dòng điện có cường độ biến thiên tuần hoàn với thời gian theo quy luật của hàm số sin hay côsin, với dạng tổng quát.
I0 > 0: cường độ dòng điện cực đại (A)
ω > 0: Tần số góc (rad/s).
ωt + φ: pha của i (rad).
φ: pha ban đầu (rad).

## Slide 11
Vận dụng
C2: Xác định giá trị cực đại, tần số góc, chu kỳ, tần số, pha ban đầu của các dòng điện xoay chiều có cường độ tức thời cho bởi:

## Slide 12
Người ta tạo ra dòng điện xoay chiều bằng cách nào?

## Slide 13
Vì sao khi đưa nam châm vào ống dây kim điện kế bị lệch?
Nhắc lại kiến thức cũ
Hiện tượng cảm ứng điện từ: khi từ thông qua mạch kín biến thiên thì trong mạch xuất hiện dòng cảm ứng
Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong mạch kín tỉ lệ với tốc độ biến thiên từ thông qua mạch kín đó
  B.S.cos : từ thông qua diện tích S
s

## Slide 14
II
Nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều
Trong vòng dây có suất điện động cảm ứng
sin
Cho vòng dây quay với tốc độ góc  xung quanh trục . Giả sử lúc t = 0, Từ thông qua vòng dây tại thời điểm t > 0:

## Slide 15
II
Nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều
i là biểu thức của dòng điện xoay chiều với biên độ:
Nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ: khi từ thông qua một cuộn (hoặc vòng) dây kín biến thiên thì trong cuộn dây xuất hiện dòng điện biến thiên điều hoà.
Vậy trong vòng dây có dòng điện xoay chiều. Vòng dây có điện trở R thì

## Slide 16
Ta đã biết dòng điện 1 chiều có tác dụng nhiệt. Vậy dòng điện xoay chiều có tác dụng nhiệt Jun-lenxơ hay không?
Thảo luận
Dòng điện xoay chiều cũng có tác dụng nhiệt Jun-Lenxơ như dòng 1 chiều

## Slide 17
Công suất tức thời tiêu thụ trên R:
Giá trị trung bình của p trong một chu kì là:
Kết quả :
III
Giá trị hiệu dụng
Nếu là cường độ dòng điện tức thời qua R
Để có dạng giống dòng điện không đổi:
Ta đặt:
Vậy:
I được gọi là giá trị hiệu dụng (cường độ hiệu dụng) của dòng điện xoay chiều

## Slide 18
III
Giá trị hiệu dụng
Cường độ hiệu dụng của dòng điện xoay chiều là đại lượng có giá trị bằng cường độ của một dòng điện không đổi, sao cho khi đi qua cùng một điện trở R thì công suất tiêu thụ trong R bởi dòng điện không đổi ấy bằng công suất trung bình tiêu thụ trong R bởi dòng điện xoay chiều nói trên.
Đối với dđxc, các đại lượng như hiệu điện thế U, suất điện động E, … cũng là hàm số sin hay cosin của thời gian, nên cũng có giá trị hiệu dụng, ta có
Giá trị hiệu dụng =
Giá trị cực đại

## Slide 19
Các số liệu định mức ghi trên các thiết bị điện cho ta biết giá trị gì? (tức thời? cực đại? hay hiệu dụng?)
Vận dụng
220V là u, U0, U?

## Slide 20
Thảo luận
DC: Direct Current : dòng 1 chiều.
AC: Alternating current : Dòng xoay chiều.
Giá trị 220V là điện áp hiệu dụng định mức.
Dòng điện chúng ta dùng là dòng xoay chiều có tần số 50Hz

## Slide 21
Củng cố
Câu 1: Trong thời gian một phút dòng xoay chiều có tần số 50Hz đổi chiều bao nhiêu lần
100 lần. B. 1500 lần.
C. 3000 lần. D. 6000 lần.
D. 6000 lần.

## Slide 22
Củng cố
Câu 2: Phát biểu nào sau là không đúng?
A. Điện áp biến thiên điều hòa theo thời gian là điện áp xoay chiều.
B. Suất điện động xoay chiều là suất điện động biến thiên điều hòa theo thời gian.
C. Dòng điện xoay chiều có cường độ biến thiên điều hòa theo thời gian.
D. Điện áp xoay chiều và dòng điện xoay chiều luôn lệch pha nhau.
D. Điện áp xoay chiều và dòng điện xoay chiều luôn lệch pha nhau.

## Slide 23
Củng cố
Câu 3: Một đèn nêon có điện áp phát sáng thỏa │u│ ≥ 100V được mắc vào hiệu điện thế xoay chiều có biểu thức
u(t) = 200cos100πt (V). Trong thời gian 0,5 giây, thời gian đèn phát sáng là:

## Slide 24
Củng cố
Câu 4: Nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều dựa trên hiện tượng
A. nhiễm điện do hưởng ứng. B. tự cảm.
C. từ trường quay. D. cảm ứng điện từ.
D. cảm ứng điện từ.