## Slide 1
L | À | M | M | Á | T
X | Ă | N | G
X | Ử | L | Ý | K | H | Í | T | H | Ả | I
B | Ô | I | T | R | Ơ | N
K | H | Ở | I | Đ | Ộ | N | G
1 |  |  |  |  | 
2 |  |  | 
4 |  |  |  |  |  | 
3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
5 |  |  |  |  |  |  | 
1
2
3
4
5
TRÒ CHƠI Ô CHỮ
Đ | Á | N | H | L | Ử | A
6 |  |  |  |  |  | 
6

## Slide 2
Trong quá trình động cơ làm việc lâu, khí cháy có nhiệt độ cao quá sẽ gây ảnh hưởng xấu đến chất lượng làm việc và độ bền của động cơ. Để khắc phục hậu quả xấu này, chúng ta phải làm gì cho động cơ?
Câu 1: Ô chữ gồm có 6 chữ cái

## Slide 3
Xe máy sử dụng nhiên liệu gì để hoạt động?
Câu 2: Ô chữ gồm có 4 chữ cái

## Slide 4
Ô nhiễm do động cơ đốt trong gây ra rất lớn, sau này để giảm bớt ô nhiễm, người ta đã đưa vào động cơ đốt trong thêm hệ thống
Câu 3: Ô chữ gồm có 11 chữ cái

## Slide 5
Tác dụng chính của dầu bôi trơn là gì?
Câu 4: Ô chữ gồm có 7 chữ cái

## Slide 6
Khi chúng ta đạp hoặc đề xe máy tức là chúng ta đang thực hiện thao tác gì khi đi xe?
Câu 5: Ô chữ gồm có 8 chữ cái

## Slide 7
Hệ thống chỉ có ở động cơ xăng mà không có ở động cơ diesel là hệ thống
Câu 6: Ô chữ gồm có 7 chữ cái

## Slide 8
BÀI 20. CÁC HỆ THỐNG
TRONG ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG

## Slide 9
Bài 20
CÁC HỆ THỐNG TRONG ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG
I. Hệ thống bôi trơn
1. Nhiệm vụ và phân loại
2. Cấu tạo và nguyên lí làm việc
IV. Hệ thống bôi trơn
1. Nhiệm vụ và phân loại
Bề mặt ma sát là gì?
Em hãy kể tên một số bề mặt ma sát mà em biết?
Là bề mặt tiếp xúc giữa 2 chi tiết có chuyển động tương đối với nhau.
Ví dụ: bề mặt tiếp xúc của pit-tông với xilanh,của chốt khuỷu với bạc lót…
Chúng ta phải làm gì để làm giảm hiện tượng ma sát đó?
Đưa dầu bôi trơn đến nơi xảy ra hiện tượng ma sát.
Nhiệm vụ:
Hệ thống bôi trơn có nhiệm vụ đưa dầu bôi trơn đến các bề mặt ma sát của các chi tiết để đảm bảo điều kiện làm việc bình thường của động cơ và tăng tuổi thọ các chi tiết.

## Slide 10
Bài 20
CÁC HỆ THỐNG TRONG ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG
I. Hệ thống bôi trơn
1. Nhiệm vụ và phân loại
2. Cấu tạo và nguyên lí làm việc
IV. Hệ thống bôi trơn
1. Nhiệm vụ và phân loại
Phân loại:
Hệ thống bôi trơn
Bôi trơn qua nhiên liệu
Bôi trơn bằng
vung té
Bôi trơn
cưỡng bức

## Slide 11
Bài 20
CÁC HỆ THỐNG TRONG ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG
I. Hệ thống bôi trơn
1. Nhiệm vụ và phân loại
2. Cấu tạo và nguyên lí làm việc
IV. Hệ thống bôi trơn
1. Nhiệm vụ và phân loại
Phương pháp bôi trơn vung té

## Slide 12
Pha 2 - 4% dầu bôi trơn vào nhiên liệu
Nhiên liệu
Bôi trơn bằng phương pháp pha dầu vào nhiên liệu em thấy trên động cơ nào?
Phương pháp qua nhiên liệu

## Slide 13
Bơm dầu
Van an toan
Dầu đi bôi trơn
Phương pháp bôi trơn cưỡng bức

## Slide 14
Bài 20
CÁC HỆ THỐNG TRONG ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG
I. Hệ thống bôi trơn
1. Nhiệm vụ và phân loại
2. Hệ thống bôi trơn cưỡng bức
IV. Hệ thống bôi trơn
2. Hệ thống bôi trơn cưỡng bức
Dầu bôi trơn được đưa đến bề mặt của những chi tiết nào ?
Dầu bôi trơn được đưa đến bề mặt các chi tiết có chuyển động tương đối với nhau như cổ trục khuỷu, chốt khuỷu, cổ trục cam, các cặp bánh răng của cơ cấu phân phối khí…
Bộ phận nào có chức năng làm sạch dầu, bộ phận nào làm mát dầu?
Chi tiết lọc dầu số (2) và (6) có nhiệm vụ lọc dầu bôi trơn, chi tiết số (8) két làm mát dầu có nhiệm vụ làm mát dầu

## Slide 15
Bài 20
CÁC HỆ THỐNG TRONG ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG
I. Hệ thống bôi trơn
1. Nhiệm vụ và phân loại
IV. Hệ thống bôi trơn
Cacte dầu
Lưới lọc dầu
Bơm dầu
Van an toàn bơm dầu
Bầu lọc dầu
Van khống chế lượng dầu qua két
Két làm mát dầu
Đồng hồ báo áp suất dầu
Đường dầu chính
Đường dầu bôi trơn trục khuỷu
Đường dầu bôi trơn trục cam
Đường dầu bôi trơn các bộ phận khác
2. Hệ thống bôi trơn cưỡng bức
2. Hệ thống bôi trơn cưỡng bức

## Slide 16
Bài 20
CÁC HỆ THỐNG TRONG ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG
I. Hệ thống bôi trơn
1. Nhiệm vụ và phân loại
IV. Hệ thống bôi trơn
2. Hệ thống bôi trơn cưỡng bức
2. Hệ thống bôi trơn cưỡng bức
NHÓM | PHIẾU HỌC TẬP
NHÓM 1 Phiếu học tập số 1: | Câu 1: Vẽ sơ đồ khối cấu tạo hệ thống bôi trơn. Câu 2: Dựa vào sơ đồ cấu tạo, nêu nguyên lí làm việc của hệ thống bôi trơn khi hệ thống làm việc bình thường.
NHÓM 2 Phiếu học tập số 2: | Câu 1: Vẽ sơ đồ khối cấu tạo hệ thống bôi trơn. Câu 2: Dựa vào sơ đồ cấu tạo, nêu nguyên lí làm việc của hệ thống bôi trơn khi áp suất dầu vượt quá giá trị cho phép.
NHÓM 3 VÀ NHÓM 4 Phiếu học tập số 3: | Câu 1: Vẽ sơ đồ khối cấu tạo hệ thống bôi trơn. Câu 2: Dựa vào sơ đồ cấu tạo, nêu nguyên lí làm việc của hệ thống bôi trơn khi dầu bôi trơn nóng quá mức qui định.

## Slide 17
Bài 25
CÁC HỆ THỐNG TRONG ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG
I. Hệ thống bôi trơn
1. Nhiệm vụ và phân loại
IV. Hệ thống bôi trơn
2. Hệ thống bôi trơn cưỡng bức
2. Hệ thống bôi trơn cưỡng bức
TH1: Hệ thống làm việc bình thường

## Slide 18
Bài 25
CÁC HỆ THỐNG TRONG ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG
I. Hệ thống bôi trơn
1. Nhiệm vụ và phân loại
IV. Hệ thống bôi trơn
2. Hệ thống bôi trơn cưỡng bức
2. Hệ thống bôi trơn cưỡng bức
TH2: Áp suất dầu vượt quá giá trị cho phép.

## Slide 19
Bài 20
CÁC HỆ THỐNG TRONG ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG
I. Hệ thống bôi trơn
1. Nhiệm vụ và phân loại
IV. Hệ thống bôi trơn
2. Hệ thống bôi trơn cưỡng bức
2. Hệ thống bôi trơn cưỡng bức
TH3: Khi dầu bôi trơn nóng quá mức qui định.

## Slide 20
Bài 20
CÁC HỆ THỐNG TRONG ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG
II. Hệ thống làm mát
1. Nhiệm vụ và phân loại
II. Hệ thống làm mát
2. Hệ thống làm mát bằng nước
1. Nhiệm vụ và phân loại
Việc nóng lên của động cơ ảnh hưởng như thế nào đến quá trình làm việc của các chi tiết?
Giảm sức bền các chi tiết
Hiện tượng pittong bó kẹt trong xilanh
Dễ gây cháy nổ trong động cơ
Hệ thống làm mát có nhiệm vụ giữ cho nhiệt độ của các chi tiết không vượt quá giới hạn cho phép.
3. Hệ thống làm mát bằng không khí

## Slide 21
Bài 20
CÁC HỆ THỐNG TRONG ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG
II. Hệ thống làm mát
1. Nhiệm vụ và phân loại
II. Hệ thống làm mát
2. Hệ thống làm mát bằng nước
1. Nhiệm vụ và phân loại
3. Hệ thống làm mát bằng không khí
Phân loại
Hệ thống làm mát bằng nước
Hệ thống làm mát bằng không khí
Bốc hơi
Đối lưu tự nhiên
Tuần hoàn cưỡng bức

## Slide 22
Hệ thống làm mát bằng nước
Hệ thống làm mát bằng không khí

## Slide 23
Bài 20
CÁC HỆ THỐNG TRONG ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG
II. Hệ thống làm mát
1. Nhiệm vụ và phân loại
II. Hệ thống làm mát
2. Hệ thống bôi trơn cưỡng bức
1. Nhiệm vụ và phân loại
Hãy kể tên một số phương tiện làm mát bằng nước và làm mát bằng không khí?

## Slide 24
Bài 20
CÁC HỆ THỐNG TRONG ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG
II. Hệ thống làm mát
1. Nhiệm vụ và phân loại
II. Hệ thống làm mát
2. Hệ thống làm mát bằng nước
1. Nhiệm vụ và phân loại
3. Hệ thống làm mát bằng không khí

## Slide 25
Bài 20
CÁC HỆ THỐNG TRONG ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG
II. Hệ thống làm mát
1. Nhiệm vụ và phân loại
II. Hệ thống làm mát
2. Hệ thống làm mát bằng nước
3. Hệ thống làm mát bằng không khí
Hình 20.3. Sơ đồ hệ thống làm mát tuần hoàn cưỡng bức
2. Hệ thống làm mát bằng nước
Hãy kể tên một số phương tiện làm mát bằng nước và làm mát bằng không khí?
1 - Thân máy
3 - Đường nước nóng
5 - Két nước
7- Quạt gió
8- Ống nước nối tắt
9- Puli và đai truyền
2 - Nắp máy
4 - Van hằng nhiệt
6 - Giàn ống
10- Bơm
11- Ống phân phối nước lạnh
Khi quạt gió (7) quay, gió được hút vào hay thổi ra?
Khi quạt gió 7 quay, gió được hút vào.
Trên các đường ống dẫn nước, màu đỏ, màu xanh thể hiện điều gì?
Trên các đường ống dẫn nước, màu đỏ thể hiện nước có nhiệt độ cao, màu xanh thể hiện nước có nhiệt độ thấp.
.

## Slide 26
Bài 20
CÁC HỆ THỐNG TRONG ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG
II. Hệ thống làm mát
1. Nhiệm vụ và phân loại
2. Hệ thống làm mát bằng nước
3. Hệ thống làm mát bằng không khí
NHÓM | PHIẾU HỌC TẬP
NHÓM 1 Phiếu học tập số 4: | Câu 1: Vẽ sơ đồ khối cấu tạo hệ thống bôi trơn. Câu 2: Nêu nguyên lí làm việc của hệ thống làm mát trong trường hợp thứ nhất: Khi nhiệt độ nước mát ( NLM) nhỏ hơn nhiệt độ quy định.
NHÓM 2 Phiếu học tập số 5: | Câu 1: Vẽ sơ đồ khối cấu tạo hệ thống bôi trơn. Câu 2: Nêu nguyên lí làm việc của hệ thống làm mát trong trường hợp thứ hai: Khi nhiệt độ nước làm mát (NLM) bằng với nhiệt độ quy định
NHÓM 3 Phiếu học tập số 6: | Câu 1: Vẽ sơ đồ khối cấu tạo hệ thống bôi trơn. Câu 2: Nêu nguyên lí làm việc của hệ thống làm mát trong trường hợp thứ ba: Khi nhiệt độ của nước làm mát (NLM) lớn hơn nhiệt độ quy định.
NHÓM 4 Phiếu học tập số 7: | Câu 1: Hãy cho biết đặc điểm của cách làm mát sử dụng cánh tản nhiệt trên ? Câu 2: Nêu nguyên lí làm việc của hệ thống làm mát bằng không khí.

## Slide 27
- Trường hợp thứ nhất: Khi nhiệt độ nước mát ( NLM) nhỏ hơn nhiệt độ quy định
- Trường hợp thứ hai: Khi nhiệt độ nước làm mát (NLM) bằng với nhiệt độ quy định
- Trường hợp thứ ba: Khi nhiệt độ của nước làm mát (NLM) lớn hơn nhiệt độ quy định
b, Nguyên lí làm việc

## Slide 28
Trường hợp 1: Khi nhiệt độ nước mát nhỏ hơn nhiệt độ quy định
Van hằng nhiệt đóng đường ống không cho NLM về két nước, mở hoàn toàn đường ống nước cho NLM về trước máy bơm nước. Bơm nước đưa NLM vào làm mát động cơ.
Notes: NLM = nước làm mát

## Slide 29
Trường hợp 2: Khi nhiệt độ nước mát bằng nhiệt độ quy định
Van hằng nhiệt mở 1 phần đường ống cho NLM về két nước để làm mát nước và mở một phần đường ống nước cho NLM về trước bơm nước. Bơm nước đưa NLM vào làm mát động cơ.

## Slide 30
Trường hợp 3: Khi nhiệt độ nước mát lớn hơn nhiệt độ quy định
Van hằng nhiệt mở hoàn toàn đường ống cho NLM về két nước đến két làm mát để làm mát nước, đóng đường ống nước không cho NLM về trước bơm nước. Bơm nước đưa NLM vào làm mát động cơ.

## Slide 31
Bài 20
CÁC HỆ THỐNG TRONG ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG
1. Hệ thống nhiên liệu động cơ xăng
III. Hệ thống nhiên liệu
a. Nhiệm vụ và phân loại
b. Cấu tạo và nguyên lí làm việc
1. Hệ thống nhiên liệu động cơ Diesel
a. Nhiệm vụ và phân loại
b. Cấu tạo và nguyên lí làm việc
NHÓM | PHIẾU HỌC TẬP
NHÓM 1 Phiếu học tập số 8: | Câu 1: Hệ thống nhiên liệu trong động cơ xăng có nhiệm vụ gì? Câu 2: Nêu cấu tạo và vẽ sơ đồ khối của hệ thống nhiên liệu dùng bộ chế hòa khí, từ đó trình bày nguyên lí làm việc của hệ thống. Câu 3: Trả lời các câu hỏi ở phần khám phá trang 103.
NHÓM 2 Phiếu học tập số 9: | Câu 1: Hệ thống nhiên liệu trong động cơ xăng có nhiệm vụ gì? Câu 2: Nêu cấu tạo và vẽ sơ đồ khối của hệ thống phun xăng, từ đó trình bày nguyên lí làm việc của hệ thống. Câu 3: Nêu sự khác nhau giữa đặc điểm cấu tạo của hệ thống phun xăng và hệ thống nhiên liệu dung bộ chế hòa khí?
NHÓM 3 VÀ NHÓM 4 Phiếu học tập số 10: | Câu 1: Hệ thống nhiên liệu động cơ điêzen có nhiệm vụ gì? Gồm những loại nào? Câu 2: Nêu cấu tạo và vẽ sơ đồ khối của hệ thống nhiên liệu động cơ điêzen, từ đó trình bày nguyên lí làm việc của hệ thống. Câu 3: Trả lời câu hỏi ở phần khám phá trang 104?

## Slide 32
Bài 20
CÁC HỆ THỐNG TRONG ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG
1. Hệ thống nhiên liệu động cơ xăng
III. Hệ thống nhiên liệu
a. Nhiệm vụ và phân loại
b. Cấu tạo và nguyên lí làm việc
1. Hệ thống nhiên liệu động cơ Diesel
a. Nhiệm vụ và phân loại
b. Cấu tạo và nguyên lí làm việc
III. Hệ thống nhiên liệu
1. Hệ thống nhiên liệu động cơ xăng

## Slide 33
Bài 20
CÁC HỆ THỐNG TRONG ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG
1. Hệ thống nhiên liệu động cơ xăng
III. Hệ thống nhiên liệu
a. Nhiệm vụ và phân loại
b. Cấu tạo và nguyên lí làm việc
1. Hệ thống nhiên liệu động cơ Diesel
a. Nhiệm vụ và phân loại
b. Cấu tạo và nguyên lí làm việc
III. Hệ thống nhiên liệu
1. Hệ thống nhiên liệu động cơ xăng

## Slide 34
Bài 20
CÁC HỆ THỐNG TRONG ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG
1. Hệ thống nhiên liệu động cơ xăng
III. Hệ thống nhiên liệu
a. Nhiệm vụ và phân loại
b. Cấu tạo và nguyên lí làm việc
1. Hệ thống nhiên liệu động cơ Diesel
a. Nhiệm vụ và phân loại
b. Cấu tạo và nguyên lí làm việc
III. Hệ thống nhiên liệu
1. Hệ thống nhiên liệu động cơ xăng

## Slide 35
Bài 20
CÁC HỆ THỐNG TRONG ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG
IV. Hệ thống khởi động
1. Nhiệm vụ và phân loại
2. Cấu tạo và nguyên lí làm việc
IV. Hệ thống khởi động
1. Nhiệm vụ và phân loại
Trong thực tế có các cách khởi động nào?
- Động cơ xe máy: đạp cần khởi động hay bấm nút khởi động điện, với động cơ suồng máy co giật dây, động cơ tĩnh tại dùng tay quay, động cơ tàu thủy khởi động bằng động cơ phụ, động cơ máy bay dung động cơ khí nén....

## Slide 36
Bài 20
CÁC HỆ THỐNG TRONG ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG
IV. Hệ thống khởi động
1. Nhiệm vụ và phân loại
2. Cấu tạo và nguyên lí làm việc
IV. Hệ thống khởi động
1. Nhiệm vụ và phân loại
Hệ thống khởi động có nhiệm vụ gì ?
Làm quay trục khuỷu động cơ đến số vòng quay nhất định để động cơ có thể tự nổ máy được.
Tại sao phải quay trục khuỷu của động cơ đến vận tốc nhất định?
Khi quay đến một tốc độ nhất định các hệ thống khác làm việc động cơ mới tự làm việc (nổ) được..
Trong lúc động cơ làm việc còn cần hệ thống khởi động không ?
Không cần. Vì tốc độ trục khuỷu và tốc độ trục động cơ khởi động không bằng nhau.
Vậy hệ thống khởi động được phân thành mấy loại?
Khởi động bằng tay, bằng động cơ điện, bằng động cơ phụ, khởi động bằng khí nén..
Em hãy kể tên một số phương tiện ứng với mỗi phương pháp khởi động.
Khởi động bằng tay: máy cắt cỏ, máy phát điện
Khởi động bằng động cơ điện: otô, xe máy…
Khởi động bằng động cơ phụ: tàu thủy, máy kéo bánh xích, máy ủi đất …
Khởi động bằng khí nén: máy bay, tên lửa…

## Slide 37
Bài 20
CÁC HỆ THỐNG TRONG ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG
IV. Hệ thống khởi động
1. Nhiệm vụ và phân loại
2. Cấu tạo và nguyên lí làm việc
IV. Hệ thống khởi động
2. Cấu tạo và nguyên lí làm việc

## Slide 38
Bài 20
CÁC HỆ THỐNG TRONG ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG
IV. Hệ thống khởi động
1. Nhiệm vụ và phân loại
2. Cấu tạo và nguyên lí làm việc
IV. Hệ thống khởi động
2. Cấu tạo và nguyên lí làm việc
Tại sao động cơ điện lại phải là động cơ điện một chiều ?
Do acquy là nguồn một chiều
Khớp truyền động 6 có đặc điểm gì?
Truyền động một chiều từ động cơ đến bánh đà . Vành răng của khớp chỉ ăn khớp với vành răng của bánh đà động cơ lúc khởi động.
Khi không khởi động thì bánh răng của khớp truyền động có ăn khớp với bánh răng trên bánh đà không?
Không

## Slide 39
Bài 20
CÁC HỆ THỐNG TRONG ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG
V. Hệ thống đánh lửa
1. Nhiệm vụ và phân loại
2. Cấu tạo và nguyên lí làm việc
IV. Hệ thống đánh lửa
1. Nhiệm vụ và phân loại
https://www.youtube.com/watch?v=6wUbNVK6YCA

## Slide 40
Bài 20
CÁC HỆ THỐNG TRONG ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG
V. Hệ thống đánh lửa
1. Nhiệm vụ và phân loại
2. Cấu tạo và nguyên lí làm việc
IV. Hệ thống đánh lửa
1. Nhiệm vụ và phân loại
Bugi bật tia lửa điện vào thời điểm nào?
Cuồi kì nén
Tại sao động cơ xăng cần phải có hệ thống đánh lửa ?
Vì: Nhiên liệu ở động cơ không tự bốc cháy mà phải có bugi bật tia lửa điện để đốt cháy hoa khí.
Nhiệm vụ của hệ thống đánh lửa là gì?
tạo ra tia lửa điện năng lượng cao để đốt cháy hòa khí trong xilanh động cơ xăng đúng thời điểm.
Tại sao đánh lửa đúng thời điểm? Đó là thời điểm nào?
Để quá trình cháy trong động diễn ra đúng lúc ở cuối kỳ nén khi pittông ở gần điểm chết trên( đánh lửa sớm) để đốt cháy hết nhiên liệu, động cơ đạt công suất tốt nhất.
Các em hãy cho biết hệ thống đánh lửa loại điện tử có mấy loại ? Đó là những loại nào ?
Tại sao hiện nay đa số động cơ xăng chỉ dùng hệ thống đánh lửa loại điện tử không tiếp điểm ?
Hệ thống này có nhiều ưu điểm nổi bật
như: Bền, ít phải chăm sóc, bảo dưỡng.Độ tin cậy cao, tạo ra tia lửa điện mạnh nên có thể châm cháy được cả hòa khí nhạt( hòa khí có tỉ lệ xăng thấp).
Vì vậy giảm tiêu hao nhiên liệu cho động cơ

## Slide 41
Bài 20
CÁC HỆ THỐNG TRONG ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG
V. Hệ thống đánh lửa
1. Nhiệm vụ và phân loại
2. Cấu tạo và nguyên lí làm việc
IV. Hệ thống đánh lửa
2. Cấu tạo và nguyên lí làm việc:

## Slide 42
Bài 20
CÁC HỆ THỐNG TRONG ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG
VI. Hệ thống xử lí khí thải của động cơ
1. Nhiệm vụ và phân loại
2. Hệ thống luân hồi khí thải
IV. Hệ thống đánh lửa
3. Bộ xử lí ba thành phần trên động cơ xăng
1. Nhiệm vụ và phân loại
Đây là gì ?
Khí thải động cơ
Em hãy nêu lên một số tác hại và cách khắc phục của khí thải động cơ.
- Tác hại : ô nhiễm môi trường, gây ra các bệnh cho con người.
- Cách khắc phục : trồng nhiều cây xanh, đeo khẩu trang, thay thế động cơ cũ thành mới…
Nhiệm vụ của hệ thống xử lí khí thải của động cơ là gì?
Hệ thống xử lí khí thải của động cơ có nhiệm vụ xử lí, giảm bớt nồng độ các chất độc hại trong khí thải của động cơ trước khi thải ra môi trường trong quá trình động cơ làm việc.
Phân loại
Hệ thống xử lí khí thải sử dụng trên động cơ Diesel
Hệ thống xử lí khí thải sử dụng trên động cơ xăng

## Slide 43
Bài 20
CÁC HỆ THỐNG TRONG ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG
VI. Hệ thống xử lí khí thải của động cơ
1. Nhiệm vụ và phân loại
2. Hệ thống luân hồi khí thải
IV. Hệ thống đánh lửa
3. Bộ xử lí ba thành phần trên động cơ xăng
1. Nhiệm vụ và phân loại
Hãy cho biết hệ thống xử lí khí thải sử dụng trên động cơ Diesel thường có ở những phương tiện nào ? Động cơ xăng thường có ở những phương tiện nào ?

## Slide 44
Bài 20
CÁC HỆ THỐNG TRONG ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG
VI. Hệ thống xử lí khí thải của động cơ
1. Nhiệm vụ và phân loại
2. Hệ thống luân hồi khí thải
IV. Hệ thống đánh lửa
3. Bộ xử lí ba thành phần trên động cơ xăng
2. Hệ thống luân hồi khí thải EGR kết hợp bộ DOC và DPF trên động cơ Diesel
XEM VIDEO => https://youtu.be/9WZwFp6kZk8

## Slide 45
Bài 20
CÁC HỆ THỐNG TRONG ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG
VI. Hệ thống xử lí khí thải của động cơ
1. Nhiệm vụ và phân loại
2. Hệ thống luân hồi khí thải
IV. Hệ thống đánh lửa
3. Bộ xử lí ba thành phần trên động cơ xăng
2. Hệ thống luân hồi khí thải EGR kết hợp bộ DOC và DPF trên động cơ Diesel
- Hệ thống EGR: tuần hoàn khí thải.
- Hệ thống DOC: đốt cháy muội than, oxi hóa NO trên đường thải xả động cơ diesel.
- Bộ lọc DPF: loại bỏ thành phần PM.
XEM VIDEO => https://youtu.be/9WZwFp6kZk8

## Slide 46
Bài 20
CÁC HỆ THỐNG TRONG ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG
VI. Hệ thống xử lí khí thải của động cơ
1. Nhiệm vụ và phân loại
2. Hệ thống luân hồi khí thải
IV. Hệ thống đánh lửa
3. Bộ xử lí ba thành phần trên động cơ xăng
Quan sát Hình 20.11 em hãy cho biết nhiệm vụ của van luân hồi EGR trong hệ thống luân hồi khí thải EGR
Van EGR có nhiệm vụ định lượng phù hợp lưu lượng khí thải quay trở lại đường nạp ở các chế độ làm việc của động cơ.
Dựa theo sơ đồ 20.11 được trình chiếu trên màn hình và nghiên cứu SGK nêu nguyên lí làm việc của hệ thống .
Khị thải đi qua bộ xử lý oxi hóa DOC các thành phần CO, HC và NO trong khí thải bị oxi hóa để tạo thành CO2, H2O, và NO2 sau đó khí thải tiếp tục đi qua bộ lọc DPF để giữ lại PM.
Một một phần thích hợp khí thải sau khi ra khỏi DPF được đưa quay trở lại đường nạp thông qua van định lượng EGR để hòa trộn với khí nạp mới trước khi nạp vào xilanh.
2. Hệ thống luân hồi khí thải EGR kết hợp bộ DOC và DPF trên động cơ Diesel

## Slide 47
Bài 20
CÁC HỆ THỐNG TRONG ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG
VI. Hệ thống xử lí khí thải của động cơ
1. Nhiệm vụ và phân loại
2. Hệ thống luân hồi khí thải
IV. Hệ thống đánh lửa
3. Bộ xử lí ba thành phần trên động cơ xăng
3. Bộ xử lí ba thành phần trên động cơ xăng
Bộ xử lí ba thành phần được bố trí như thế nào ?
Vật liệu chế tạo là gì ?
Cấu tạo bên trong gồm những gì ?
Cấu tạo:
- Bộ xử lí ba thành phần được bố trí nằm giữa đường ống thải động cơ và bộ giảm âm
- Vật liệu chế tạo là : thép không gỉ, hình trụ tròn hoặc ô van.
- Gồm phần lõi và các hợp phủ chất xúc tác.

## Slide 48
Bài 20
CÁC HỆ THỐNG TRONG ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG
VI. Hệ thống xử lí khí thải của động cơ
1. Nhiệm vụ và phân loại
2. Hệ thống luân hồi khí thải
IV. Hệ thống đánh lửa
3. Bộ xử lí ba thành phần trên động cơ xăng
3. Bộ xử lí ba thành phần trên động cơ xăng
Dựa theo sơ đồ 20.12 được trình chiếu trên màn hình và nghiên cứu SGK nêu nguyên lí làm việc của bộ xử lí ba thành phần trên động cơ xăng.
Khị thải của động cơ đi qua bộ xử lý 3 thành phần, các thành phần CO, HC và NO trong khí thải bị oxi hóa tạo thành CO2, H2O và NO2 dựa theo phản ứng oxi hóa CO và HC với các chất xúc tác là Pt, Pd; phản ứng khử NO với chất xúc tác Rh.

## Slide 49
Bài 20
CÁC HỆ THỐNG TRONG ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG
LUYỆN TẬP
Dầu nhớt bị bẩn, dùng không đúng loại dầu nhớt phù hợp, bơm nhớt hoặc màng lọc nhớt bị hỏng, van an toàn bị kẹt…
- Ôtô khoảng 5000km thay nhớt 1 lần, xe máy khoảng 1000km thay một lần.
- Hãy liệt kê các nguyên nhân dẫn tới nhiệt độ dầu quá cao, áp suất dầu vượt quá giá trị cho phép.
- Khi nào cần phải thay dầu bôi trơn cho động cơ đốt trong ?
?

## Slide 50
Bài 20
CÁC HỆ THỐNG TRONG ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG
LUYỆN TẬP
- Hiện nay, có 2 loại nước làm mát chính được sử dụng : nước tinh khiết và nước pha chất phụ gia.
- Khi pha thêm chất phụ gia vào nước làm mát, các chất phụ gia sẽ làm tăng nhiệt dung riêng của nước làm mát, nhờ đó khả năng hấp thụ nhiệt và truyền tải nhiệt của nước làm mát được tăng lên, hiệu quả làm mát từ đó cũng tăng
Em hãy tìm hiểu và cho biết có những loại nước làm mát nào được sử dụng ? Tại sao người ta lại pha thêm chất phụ gia vào nước làm mát?
?

## Slide 51
Bài 20
CÁC HỆ THỐNG TRONG ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG
LUYỆN TẬP
- Đảm bảo quá trình tạo ra hòa khí với hiệu suất cao nhất. - Hệ thống nhiên liệu động cơ diesel thông thường : 180 - 220bar. Hệ thống nhiên liệu động cơ diesel điện tử : hàng nghìn bar.
- Tại sao dầu diesel cần phải phun tơi với áp suất cao? - Thông thường áp suất dầu diesel phun có giá trị khoảng bao nhiêu ?
?

## Slide 52
Bài 20
CÁC HỆ THỐNG TRONG ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG
LUYỆN TẬP
-Hệ thống đánh lửa trên hình 20.10 Sgk là hệ thống đánh lửa dùng má vít ( tiếp điểm), trong quá trình làm việc tại má vít xuất hiện tia lửa điện (mặc dù đã có tụ 6 ) làm tróc rỗ bề mặt dẫn đến chất lượng đánh lửa kém.
- Em hãy cho biết hệ thống đánh lửa thường có nhược điểm chính nào so với các hệ thống đánh lửa khác?
?

## Slide 53
Bài 20
CÁC HỆ THỐNG TRONG ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG
LUYỆN TẬP
- Ngoài hệ thống đã học, còn một số những giải pháp khác như : hệ thống SCR ( Selective Catalytic Reduction ) kết hợp với DOC và DPF, hệ thống CRT ( Continuously Regenerating Trap ) trên xe tải…
- Em hãy cho biết hiện nay có những giải pháp xử lí khí thải nào thường được sử dụng trên ô tô ?
?

## Slide 54
Bài 20
CÁC HỆ THỐNG TRONG ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG
VẬN DỤNG
Động cơ xe máy thường sử dụng bộ xử lí ba thành phần.
-Chi tiết đặc trưng của hệ thống đánh lửa : bugi
Động cơ xe máy thường được sử dụng hệ thống khởi động nào ?
Chi tiết đặc trưng của hệ thống đánh lửa sử dụng trên xe máy hoặc ô tô ?
?